ATA yı networkünüze ( LAN ) bağlamak için aşağıdaki örneği dikkate alınız.

1. Phone 1:  Phone 1 girişine analog telefon kablonuzu bağlayınız.

2. Ethernet Port:  Ethernet kablonuzu, PAP2 ile router veya modem bağlantınız için kullanın.

3. Power: Power Girişini kullanarak PAP2 nizin güç bağlantısını yapın.

Manuel Telefon ilke Olarak Statik IP Addresi Verme İşlemi

Servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu IP bilgisi ile statik IP adresi Tanımlaması yapmanız gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki yönlendirmeleri dikkate alınız.

1. Statik Ip tanımlaması için aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olunuz.

• IP Addresi • Varsayılan Ağ Geçidi • Alt Ağ Maskesi.

2. Bağlantıları yaptığınızdan emin olduktan sonra Telefon ahizesini kaldırın ve 4 defa telefon üzerindeki yıldız tuşuna ( * * * * ) basınız. Bu tuşlamayı yaptıktan sonra sesli yanıt sistemiyle “Linksys configuration menu” prompt unu duyacaksınız.

3. Analog telefonunuzda  1 0 1 # tuşlayarak konfigürasyon menüsüne giriş yapın.

4. 0 # tuşlayarak DHCP ‘yi disable edin. Yapmış olduğunuz değişikliği kaydetmek için 1 tuşlayınız.

5. 1 1 1 #  tuşlayarak IP Address Menusüne girmiş olacaksınız.

6. Servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu IP Addresini aşağıdaki örneği dikkate alarak giriniz. Ip adresinizi tuşladıktan sonra mutlaka  # tuşuna basınız. Hemen sonrasında telefonunuzdaki 1 rakamını tuşlayarak konfigürasyonu kaydediniz.

( örnek: 192 * 168 * 0 * 2 #  1 Tuşlamanız demek Ip adresini 192.168.0.2 şeklinde değiştirmiş olduğunuzu gösterir.)

7. 1 3 1 # tuşlayarak  Varsayılan Ağ Geçidi Menüsüne giriş yapınız.

8. Servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu varsayılan Ağ Geçidini tuşlayınız. Ağ Geçidini tuşladıktan sonra mutlaka  # tuşuna basınız. Hemen sonrasında telefonunuzdaki 1 rakamını tuşlayarak konfigürasyonu kaydediniz.

(örnek: 192 * 168 * 0 * 1 #  1 Tuşlamanız demek varsayılan Ağ Geçidini 192.168.0.1 şeklinde değiştirmiş olduğunuzu gösterir.)

9. 1 2 1 # Alt Ağ Makesi Menusüne giriş yapınız.

10. Servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu Alt Ağ Makesini aşağıdaki örneği dikkate alarak giriniz. Alt Ağ Makesini tuşladıktan sonra mutlaka  # tuşuna basınız. Hemen sonrasında telefonunuzdaki 1 rakamını tuşlayarak konfigürasyonu kaydediniz.

(örnek: 2 5 5 * 2 5 5 * 2 5 5 * 0 #  1 Tuşlamanız demek varsayılan Ağ Geçidini 255.255.255.0 şeklinde değiştirmiş olduğunuzu gösterir.)

Böylelikle static Ip tanımlamasını yapmış olacaksınız.

Yapmış olduğunuz konfigürasyonun doğrulunu test etmek için telefon ahizesini kapatıp tekrar kaldırın ve 4 defa * tuşlayınız . ( * * * * ).

Liksys Konfigürasyon menüsüne girmiş olacaksınız. 110 # tuşladıktan sonra sesli yanıt sistemi size girmiş olduğunuz IP bilgisini okuyacaktır.

120 # tuşladıktan sonra sesli yanıt sistemi size girmiş olduğunuz Alt Ağ maskesi bilgisini okuyacaktır.

130 # tuşladıktan sonra sesli yanıt sistemi size girmiş olduğunuz Varsayılan Ağ Geçidi bilgisini okuyacaktır.

Eğer sesli yanıt sisteminin size okuduğu Ip bilgileri yanlış ise 1 den 10 a kadar olan adımları tekrar ediniz. Reset  Atmak

Linksys PAP2T cihazına reset atmak için Line 1 hattına takılı olan telefon ahizesini kaldırıp 4 kere * a basın sonra 73738# daha sonra da 1 e basın cihaz kendisini fabrika ayarlarına geri çekecektir

LINKSYS PAP2 WEB ARAYUZU

- WEB Browser’ınızı açın

- Browser daki adres bölümüne önceki adımda cihaza vermiş olduğunuz ip adresini yazınız.

- Aşağıdaki gibi bir arayüzle karşılaşacaksınız. Bu arayüzde görmüş olduğunuz sağ üst köşedeki Admin login linkini tıklayın.

4) Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Info tab ‘ını seçiniz. Daha sonra kırmızı ile işaretlenmiş “switch to advanced view ‘ü tıklayınız.

5)Daha sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi “System” ikonunu tıklayınız. Primary DNS’i 192.168.81.2 olarak seçiniz ve Save Settings ikonunu tıklayınız.

6) Regional Setting ikonunu tıklayınız.

Aradaki parametreler değiştirilmeyeceği için görüntüye alınmamıştır.

7) Regional Setting sayfasında alt kısımda Vertical Service Activation Codes bölümündeki tüm değerleri silip Cfwd All Deact Code seçeneğindeki değeri *73 olarak bırakınız.

Aradaki parametreler değiştirilmeyeceği için görüntüye alınmamıştır.

8) Yine Regional Settings altında Miscellaneous bölümünde, aşağıda kırmızı ile işaretlenmiş değerleri giriniz. Save Settings ile ayarları kaydediniz.

9)Line 1 kısmına gelerek kırmızı ile işaretlenmiş olan değerleri yazınız.

Subscriber information kısmındaki; *Display name,*Password,*Auth ID,*User ID değerlerini servis sağlayıcınızın size verdiği şekilde giriniz. Ayarları kaydediniz.